Monteringsvejledning for jordspyd

- Montering

- Jordspydet kan enten presses ned, slås eller graves alt efter jordens beskaffenhed.

- Vær opmærksom på skruens retning, da denne vil bestemme skiltet endelige placering (hvordan det vender – se nederst).

- Monter først skiltet endeligt efter at jordspydet er rigtig placeret.

- Anbring eventuelt skiltet løst (fjern skruen) på jordspydet under monteringsprocessen for at sikre at  jordspydet er lodret.

- Slås jordspydet ned. Slå kun på flapperne (aldrig på røret, da dette vil stukkes og skiltet herefter ikke kan monteres.

- Jordspydes skal så langt ned, at flapperne er under jorden og kun det øverste af  aluminiumringen er synlig.

- Efter at jordspydet er korrekt placeret afmonteres skruen (hvis dette ikke er gjort under punkt 4). Skiltet monteres og skruen isættes og spændes stramt.

Hvis skiltet ikke er monteret i den ønskede retning, forsøg aldrig at ændre retningen ved at vride på skiltet. Dette vil ødelægge skiltet!

Træk jordspydet op - så flapperne er fri - og tilpas til den ønskede position.