Monteringsvejledning for krydsfod

- Montering

- Fold krydset ud.

- Spænd skruen let med den vedlagte nøgle.

Hvis man spænder for stramt, vil rørstykket begynde at expandere, og standeren kan ikke monteres. Hvis dette sker, løsnes skruen og konusen frigøres.

- Monterer skiltet (pres aluminiumrøret ned over rør-stykket på foden) og drej det i den ønskede position i forhold til foden.

- Spænd skruen rigtig stramt, med den medsendte umbracho-nøglen rørstykket vil expandere og fastholde skiltet)

Hvis punkt 4 ikke fungerer, og skiltet ikke sidder 	fast, gentag punkt 2 (spænd 	skruen lidt mere, så det 	sikres at den lille konus ikke drejer rundt)

- Afmontering

- Løsen skruen (5 – 10 mm)

- Giv skruen et let slag med en hammer, og skiltet kan afmonteres